## Slide 1: オリフィス規格比較 & 密度計算モデル（EOS）比較
ASME / ISO / JIS ＋ EOS（Ideal Gas〜GERG‑2008）

## Slide 2: オリフィス規格の概要比較（要点まとめ）
規格 | 位置づけ | 特徴
ASME MFC‑14M‑2003 | 小口径専用（米国） | D=6〜40mm、β=0.10〜0.80 小口径特化
ISO 5167:2022 JIS Z8762：2003とほぼ同じ | 最新の国際標準 | D=50〜1000mm RNG式採用 最も一般的
JIS Z 8762:1995 | 旧国内規格 | ISO 旧版相当 ストルツ式
オリフィス規格の位置づけ

## Slide 3: オリフィス規格の詳細比較（表）
項目 | ASME MFC‑14M | ISO 5167:2022 | JIS Z 8762:1995
配管内径 D | 6–40 mm | 50–1000 mm | 50–1000 mm
β比 | 0.10–0.80 | 0.10–0.75 | 0.20–0.75
流量係数モデル | Stolz | R‑H/G（RNG） | Stolz
流体 | 気体・液体 | 気体・液体・蒸気 | 気体・液体
Re 数 | 1,000〜 （コーナータップ5,000〜） | 5,000〜 | 5,000〜
主要仕様比較

## Slide 4: 密度計算モデル（EOS）分類
EOS の位置づけ（簡易 → 高精度）
モデル | 種類 | 精度 | 主用途
理想気体 Ideal Gas | 簡易 | 誤差大 | 空気・窒素
Redlich-Kwong (RK) | 古典 EOS | 中程度 | 非極性ガス
Soave–Redlich–Kwong (SRK) | 改良 EOS | 実務的に良好 | 炭化水素・VLE
Peng-Robinson (PR) | 改良 EOS | SRK 同等 | プロセス計算標準
AGA8 | 高精度 | 0.1〜1% | 天然ガス計量
GERG‑2008 | 最高精度 | 0.1%以下 | LNG・高圧・多成分

## Slide 5: EOS の適用範囲（圧力・温度）
モデル | 圧力範囲 | 温度範囲 | 特徴
Ideal Gas | 〜数 MPa | 常温〜高温 | 高圧不可
RK | 〜数十 MPa | 広い | 古典式、臨界弱い
SRK | 〜数十 MPa | 広い | VLE に強い
PR | 〜数十 MPa | 広い | 安定・高速
AGA8 | 0〜35 MPa | -130〜130℃ | 天然ガス標準
GERG‑2008 | 〜65 MPa | 極低温〜高温 | LNG・高圧対応
圧力・温度の適用領域比較